电大建筑施工技术形考作业答案全

形考任务1

1．从可将土石分为八类。建筑施工的角度，可将土石分为八类，其中根据（   ），可将土石分为八类。

选择一项：

A. 坚硬程度 正确

B. 孔隙率

C. 承载能力

D. 粒径大小

2．根据土的坚硬程度，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序为（  ）。

选择一项：

A. 松软土、普通土、砂烁坚土、坚土

B. 松软土、普通土、坚土、砂烁坚土 到硬的排列顺序为 正确

C. 普通土、松软土、坚土、砂烁坚土

D. 坚土、砂烁坚土、松软土、普通土

3．在土石方工程中，据开挖的难易程度可将土石分为八类，其中（   ）属于六类土。

选择一项：

A. 特坚石

B. 次坚石 正确

C. 软石

D. 坚石

4．土的天然含水量是指（   ）之比的百分率。

选择一项：

A. 土中水的质量与所取天然土样的质量

B. 土中水的质量与土的固体颗粒质量 正确

C. 土的孔隙与所取天然土样体积

D. 土中水的体积与所取天然土样体积

5．土方建筑时，常以土的（   ）作为土的夯实标准。

选择一项：

A. 含水量

B. 干密度 正确

C. 天然密度

D. 可松性

6．填土的密度常以设计规定的（   ）作为控制标准。

选择一项：

A. 压实系数 正确

B. 孔隙率

C. 可松性系数

D. 渗透系数

7．基坑（槽）的土方开挖时，以下说法不正确的是（   ）。

选择一项：

A. 一般应采用“分层开挖，先撑后挖”的开挖原则

B. 土体含水量大且不稳定时，应采取加固措施

C. 开挖时如有超挖应立即整平 正确

D. 在地下水位以下的土，应采取降水措施后开挖

8．填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（   ）。

选择一项：

A. 与透水性小的填料掺合

B. 填在下部 正确

C. 填在中间

D. 填在上部

9．填方工程施工（   ）。

选择一项：

A. 应由下至上分层填筑 正确

B. 必须采用同类土填筑

C. 基础墙两侧应分别填筑

D. 当天填土，应隔天压实

10．可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（   ）。

选择一项：

A. 摊铺机

B. 平地机

C. 铲运机

D. 推土机 正确

11．铲运机适用于（   ）工程。

选择一项：

A. 挖土装车

B. 中小型基坑开挖

C. 大面积场地平整 不正确

D. 河道清淤

12．正挖土机挖土的特点是（   ）。

选择一项：

A. 后退向下，强制切土

B. 直上直下，自重切土

C. 前进向上，强制切土 正确

D. 后退向下，自重切土

13．正铲挖土机适宜开挖（   ）。

选择一项：

A. 有地下水的基坑

B. 停机面以下的一~四类土的大型基坑

C. 停机面以上的一~四类土的大型基坑 正确

D. 独立柱基础的基坑

14．反铲挖土机能开挖（   ）。

选择一项：

A. 停基面以下的一～二类土的窄而深的基坑、沉井等

B. 停机面以下的一～二类土的基坑、基槽及填筑路基、堤坝等 不正确

C. 停机面以下一～三类土的基坑、基槽或管沟等

D. 停机面以上的一～四类土的大型干燥基坑及土丘等

15．抓铲挖土机适于开挖（   ）。

选择一项：

A. 场地平整土方

B. 山丘开挖

C. 水下土方 正确

D. 大型基础土方

16．对河道清淤工程，适用的挖土机械是（   ）。

选择一项：

A. 反铲

B. 抓铲

C. 正铲

D. 拉铲 正确

17．某工程使用端承桩基础，基坑拟采用放坡挖，其坡度大小与（   ）无关。

选择一项：

A. 边坡留置时间

B. 坡顶荷载及排水情况

C. 持力层位置 正确

D. 开挖深度与方法

18．在土质均匀、湿度正常、开挖范围内无地下水且敞漏时间不长的情况下，对较密实的砂土和碎石类土的基坑或管沟开挖深度不超过（   ）时，可直立开挖不加支撑。

选择一项：

A. 1.50m

B. 1.25m

C. 1.00m 正确

D. 2.00m

19．以下支护结构中，既有挡土又有止水作用的支护结构是（   ）。

选择一项：

A. 钢板桩 正确

B. 混凝土灌注桩加挂网抹面护壁

C. 土钉墙

D. 密排式混凝土灌注桩

20．以下支护结构中，无止水作用的支护结构是（   ）。

选择一项：

A. 密排桩间加注浆桩

B. 地下连续墙

C. 深层搅拌水泥土墙

D. H型钢桩加横插板 正确

形考任务2

1．钢筋混凝土预制桩主筋的连接宜采用（   ）。

选择一项：

A. 对焊 正确

B. 电弧焊

C. 埋弧压力焊

D. 电阻点焊

2．钢筋混凝土预制桩的混凝土强度达到设计强度的（   ）时，才可以进行打桩作业。

选择一项：

A. 100% 正确

B. 70%

C. 90%

D. 50%

3．钢筋混凝土预制桩的打桩方式宜采用（   ）。

选择一项：

A. 轻锤高击

B. 轻锤低击

C. 重锤高击

D. 重锤低击 正确

4.  当桩距小大于4倍桩径时，打桩宜采用（   ）。

选择一项：

A. 自中间向四周打

B. 自中间向两侧打

C. 自两边向中央打

D. 又一侧向另一侧打 正确

5．下列（   ）不是泥浆护壁灌注桩成孔方法作用。

选择一项：

A. 抓孔

B. 钻孔

C. 冲孔

D. 挖孔 正确

二、多项选择题

1．桩锤按照动力源和动作方式分为（   ）。

选择一项或多项：

A. 单动汽锤 正确

B. 柴油锤 正确

C. 双动汽锤 正确

D. 落锤 正确

E. 动力锤

2．桩架的主要作用（   ）。

选择一项或多项：

A. 吊桩就位 正确

B. 保护桩身

C. 悬吊桩锤 正确

D. 固定桩位 不正确

E. 引导方向 正确

3．预制桩按照沉桩方法不同分为（   ）。

选择一项或多项：

A. 端承桩

B. 振动桩 正确

C. 摩擦桩

D. 静力压桩 正确

E. 水力冲桩 正确

F. 打入桩 正确

4．泥浆护壁成孔灌注桩施工时常宜发生的工程事故有（   ）。

选择一项或多项：

A. 孔壁坍塌 正确

B. 流砂 正确

C. 断桩

D. 孔底隔层或夹砂 正确

E. 斜孔 正确

5．套管成孔灌注桩施工时常宜发生的工程事故有（   ）。

选择一项或多项：

A. 孔壁坍塌

B. 断桩 正确

C. 缩径桩 正确

D. 桩尖破坏

E. 吊脚桩 正确

三、判断题

1．钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度等级达到70%方可运输。（   ）

选择一项：

对

错 正确

2．打桩顺序应从中心向四周打。（   ）

选择一项：

对

错 正确

3．泥浆在泥浆护壁成孔灌注桩施工中的作用只是防止塌孔。（   ）

选择一项：

对

错 正确

4．泥浆在泥浆护壁成孔灌注桩施工中，清孔工作应安排在钢筋笼下放前进行。（   ）

选择一项：

对

错 正确

5．复打法施工经常在泥浆护壁成孔灌注桩施工中采用。（   ）

选择一项：

对

错 正确

四、简答题

1．打桩顺序如何确定，顺序安排不合理对工程质量有什么影响？

答：（1）桩的密集程度，桩的规格、长短，以及桩架移动是否方便等因素来选择正确的打桩顺序。（2）由于桩对土体的挤密作用，先打入的桩被后打入的桩水平挤推而造成偏移和变位或被垂直挤拔造成浮桩；而后打入的桩难以达到设计标高或入土深度，造成土体隆起和挤压，截桩过大。

2．护筒的埋设要求的作用？

答题要点：（1）埋设护筒时，先挖去桩孔处表土，将护筒埋入土中，其埋设深度，在粘土中不宜小于1 m，在砂土中不宜小于1.5 m。护筒中心线应与桩位中心线重合，偏差不得大于50 mm，护筒与坑壁之间用粘土填实，以防漏水；护筒顶面应高于地面0.4～0.6 m，并应保持孔内泥浆面高出地下水位1 m以上。（2）护筒的作用是固定桩孔位置，防止地面水流入，保护孔口，增高桩孔内水压力，防止塌孔，成孔时引导钻头方向。

形考任务3

1．砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在（   ）左右。

选择一项：

A. 15mm

B. 8mm

C. 10mm 正确

D. 12mm

2．脚手架的一步架高度一般为（   ）。

选择一项：

A. 0.9m

B. 0.6m

C. 1.8m

D. 1.2m 正确

3．砌筑用脚手架的宽度一般为不小于（   ）。

选择一项：

A. 1.2m正确

B. 2m

C. 1.5m

D. 3m

4．普通粘土砖墙的砌筑，应选用（   ）。

选择一项：

A. 石灰砂浆

B. 粘土砂浆

C. 水泥砂浆

D. 混合砂浆 正确

5．单排扣件钢管脚手架搭设高度一般不宜超过（   ）。

选择一项：

A. 40m

B. 10m

C. 30m

D. 20m 正确

二、多项选择题

1．脚手架的分类可以按照（   ）。

选择一项或多项：

A. 功能分类

B. 结构形式分类 正确

C. 用途分类

D. 材料分类 正确

E. 搭设位置分类 正确

2．模板及其支架应有足够的（   ）。

选择一项或多项：

A. 刚度 正确

B. 密封性

C. 湿度

D. 强度 正确

E. 稳定性 正确

3．模板的拆除顺序一般为（   ）。

选择一项或多项：

A. 后支的后拆

B. 后支的先拆 正确

C. 先支的后拆 正确

D. 先支的先拆

E. 先拆板模后拆拄模

三、判断题

1．立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。（   ）

选择一项：

对 正确

错

2．砖墙砌筑应采用混合砂浆。（   ）

选择一项：

对 正确

错

3．砖墙转角临时间断处，如留斜槎困难，也可以留直槎。（   ）

选择一项：

对

错 正确

4．一步架高度是1.5m。（   ）

选择一项：

对

错 正确

5．模板拆除顺序一般为先非承重模板，后承重模板，先侧模，后底模。（   ）

选择一项：

对 正确

错

一、简答题

1．砖砌体的质量要求是什么？

答题要点：横平竖直、灰浆饱满、错缝搭接、接槎可靠。

2．简述砖墙砌体的施工工艺？

答题要点：砖墙砌体的施工工艺：找平弹线、立皮数杆、砌筑、勾缝、楼层轴线引测、各层标高控制。

形考任务4

1．模板按（   ）分类时，分为固定式、拆装式和移动式模板。

选择一项：

A. 结构类型

B. 材料

C. 施工工艺

D. 施工方法 正确

2．拆装方便、通用性强、周转率高是（   ）的优点。

选择一项：

A. 大模板

B. 爬升模板

C. 滑升模板

D. 组合钢模板 正确

3．钢筋弯曲90°的量度差值是（   ）。

选择一项：

A. 减少2.0d 正确

B. 增加1.0d

C. 减少1.0d

D. 增加2.0d

4．闪光对焊主要用于（   ）。

选择一项：

A. 水平钢筋的连接 正确

B. 竖向钢筋的连接

C. 钢筋网的连接

D. 钢筋搭接

5．二次投料法加料顺序一般为（   ）。

选择一项：

A. 石子→水泥→砂→水

B. 砂→水泥→石子→水

C. 水→水泥→砂→石子 正确

D. 水泥→石子→水→砂

二、多项选择题

1．钢筋的性能指标主要有（   ）。

选择一项或多项：

A. 抗拉强度 正确

B. 冷拉率 正确

C. 冷弯性能 正确

D. 屈服强度 正确

E. 弹性回缩率

2．钢筋连接的主要方式（   ）。

选择一项或多项：

A. 焊接方法 正确

B. 热压方法

C. 机械方法 正确

D. 冷压方法 正确

E. 绑扎方法 正确

3．下列可能引起混凝土离析的情况是（   ）。

选择一项或多项：

A. 混凝土温度高 正确

B. 振捣时间过长

C. 运输道路不平 正确

D. 振捣棒快插慢拔

E. 混凝土自由下落高度大 正确

4．混凝土结构施工缝宜留设在（   ）。

选择一项或多项：

A. 便于施工位置 正确

B. 受弯矩最大位置

C. 受剪力最小位置 正确

D. 受弯矩最小位置

E. 受剪力最大位置

5．混凝土拄的施工缝一般留设在（   ）。

选择一项或多项：

A. 吊车梁牛腿下面 正确

B. 梁的下面 正确

C. 基础上面 正确

D. 柱高三分之一处

E. 无梁楼板柱帽下面 正确

三、判断题

1．钢筋焊接后通电热处理是为了提高对焊接头的强度。（   ）

选择一项：

对

错 正确

2．构件按照最小配筋率控制时，应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。（   ）

选择一项：

对

错 正确

3．混凝土搅拌机搅拌时间过长，会引起混凝土和易性下降。（   ）

选择一项：

对 正确

错

4．泵送混凝土最好使用卵石作为粗骨料。（   ）

选择一项：

对

错 正确

5．单向板的施工缝应留设在平行于长边的任何位置。（   ）

选择一项：

对

错 正确

四、简答题

1．对模板系统的要求是什么？

答题要点：（1）保证工程结构和构件尺寸和相互位置的正确。（2）具有足够的承载能力、刚度和稳定性，（3）构造简单，装拆方便。（4）接缝不应漏浆。

2．组合钢模板的优点有哪些？

答题要点：组合钢模板的优点是：通用性强，组装灵活，装拆方便，节省用工；浇筑的构件尺寸准确，棱角整齐，表面光滑；模板周转次数多；大量节约木材。

3．拆除模板的强度要求是什么？

答题要点：现浇整体式结构的模板拆除期限应按设计规定，如设计无规定时，应满足下列要求：（1）不承重的模板，其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时，方可拆除。（2）承重模板应在混凝土强度达到规定规定的强度时，方能拆除。

4．为什么要进行钢筋下料长度的计算？

答题要点：设计图纸上标注的尺寸是钢筋的外包尺寸。外皮伸长，内皮缩短，只有轴线尺寸不变。为保证施工时按轴线尺寸下料，应该将外包尺寸换算成轴线尺寸。

5．钢筋冷压接头的主要优点。

答题要点：冷压接头具有性能可靠、操作简便、施工速度快、施工不受气候影响、省电等优点。

6．为什么要进行混凝土施工配合比的计算？

答题要点：确定实验室配合比所用的原料—砂、石是干燥的。而施工现场使用的砂、石都有一定的含水率。含水率的大小随季节、气候不断变化。因此在施工现场，为保证混凝土各原材料间的实际比例符合实验室配合比的要求，应按砂、石的实际含水率对原配合比进行换算。

7．什么是施工缝？施工缝留设的一般原则是什么？

答题要求：（1）混凝土不能连续浇筑完成，停歇时间又超过混凝土运输和浇筑允许的延续时间，先、后浇筑的混凝土接合面称为施工缝；（2）施工缝的留设位置应在结构受剪力较小且便于施工的部位。

形考任务5

1．预应力提高了结构的（构件）的（   ）。

选择一项或多项：

A. 刚度 正确

B. 抗裂性 正确

C. 强度

D. 耐久性  正确

E. 抗冻性

2．下列与先张施工有关的机具有（   ）。

选择一项或多项：

A. 电动螺杆张拉机 正确

B. 夹具 正确

C. 追锚式千斤顶

D. 弹簧测力计  正确

E. 锚具

3．下列与后张法有关的工序是（   ）。

选择一项或多项：

- 脱模

- 张拉预应力筋 正确

C. 穿预应力筋 正确

D. 孔道灌浆 正确

E. 安装底模 正确

二、判断题

1．后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力混凝土生产方法。（   ）

选择一项：

对 正确

错

2．穿心式千斤顶的双作用是指张拉作用和回程作用。（   ）

选择一项：

对

错 正确

3．后张法施工中，对于配有多根预应力筋的混凝土构件，应采用分批，分阶段对称的方法进行张拉。（   ）

选择一项：

对 正确

错

三、简单题

1．为什么先张法拉控制应力值高于后张法张？

答题要点：因为先张法构件的混凝土是在预应力筋放张后才受到弹性压缩的，而后张法构件的混凝土是在预应力筋的张拉过程中就受到弹性压缩。因而由于弹性压缩而产生的预应力损失值先张法高于后张法。所以，先张法的张拉控制应力取值高于后张法。

2．为什么热处理钢筋或钢绞线的张拉程序中，超张拉5%并持荷2min。

答题要点：热处理钢筋或钢绞线的张拉程序中，超张拉5%并持荷2min，主要是目的是为了在高应力状态下加速预应力筋松弛早期发展，以减少应力松弛引起的预应力损失。

3．在先张法施工中，常采取哪些措施来减少预应力损失？

答题要点：（1）超张拉减少钢筋松弛引起的预应力损失；（2）采用低水灰比，控制水泥用量，选择级配良好的骨料，振动密实，以减少混凝土收缩徐变引起的预应力损失；（3）采用二次升温养护，减少温差引起的预应力损失。

4．为什么要进行孔道灌浆？怎样进行孔道灌浆？对灌浆材料有何要求？

答题要点：分批张拉时，先批张拉的预应力筋，其张拉力应加上由于后几批预应力的张拉产生的混凝土弹性变形而引起的预应力损失值。以保证分批张拉完毕后，每根预应力筋的张拉应力基本相同。

形考任务6

1．当柱平放起吊抗弯强度不足时，柱的绑扎起吊方法应采用（   ）。

选择一项：

A. 滑行法

B. 旋转法

C. 直吊法 正确

D. 斜吊法

2．履带式起重机吊升柱的方法应采用（   ）。

选择一项：

A. 直吊法

B. 斜吊法

C. 旋转法 正确

D. 滑行法

3．柱临时固定后的校正主要是指（   ）。

选择一项：

A. 柱顶标高

B. 平面位置

C. 垂直度 正确

D. 牛腿标高

二、多项选择题

1．分件吊装法与综合吊装法相比的主要优点时（   ）。

选择一项或多项：

A. 开行路线短

B. 停机点少

C. 能充分发挥起重机性能 正确

D. 施工组织简单 正确

E. 效率高 正确

2．塔式起重机分类方式有（   ）。

选择一项或多项：

A. 按回转方式 正确

B. 按起重能力 正确

C. 按行走机构 正确

D. 按起重高度

E. 按变幅方式 正确

3．单层工业厂房吊装前的准备工作包括（   ）。

选择一项或多项：

A. 敷设管线 正确

B. 场地清理 正确

C. 构件准备 正确

D. 基础准备 正确

E. 铺设道路 正确

4．下列哪些内容与柱的吊装有关（   ）。

选择一项或多项：

A. 正向扶直

B. 平移轴线法

C. 旋转法 正确

D. 斜向绑扎法 正确

E. 柱标高的校正 正确

5．下列哪些内容与屋架的吊装有关（   ）。

选择一项或多项：

A. 经纬仪 正确

B. 平移轴线法

C. 垂直度校正 正确

D. 临时固定 正确

E. 正向扶直 正确

三、判断题

1．柱的吊升方法有直吊法和斜吊法两种。（   ）

选择一项：

对

错 正确

2．滑行法吊装柱时，平面布置要求绑扎点靠近基础，绑扎点与基础中心两点同弧。（  ）

选择一项：

对 正确

错

3．平移轴线法用来检查屋架的轴线直线度。（   ）

选择一项：

对

错 正确

4．屋架的正向扶直和反向扶直，在扶直过程中的主要区别是：起重机一个升臂，一个降臂操作。（   ）

选择一项：

对 正确

错

5．分件吊装法起重机通常开行两次吊装完全部构件。（   ）

选择一项：

对

错 正确

四、简答题

1．柱的吊升方法有几种？桅杆式起重机和履带式起重机对柱的吊升有什么影响？

答题要点：旋转法和滑行法两种。采用桅杆式起重机时，柱的吊升方法宜采用滑行法；采用履带式起重机，两者均可，宜优先采用旋转法。

2．旋转法和滑行法吊装柱时，对柱的平面布置有什么要求？

答题要点：（1）旋转法：三点同弧,即绑扎点、柱脚中心和柱基中心三点同弧，在以起重机起重半径R为半径的圆弧上，柱脚靠近基础；（2）滑行法：两点同弧，即绑扎点、柱基中心两点同弧，在起重机起重半径R为半径的圆弧上，绑扎点靠近基础。

形考任务7

1．简述防水工程的分类。

答案：防水工程包括屋面防水工程和地下防水工程。防水工程按其构造做法分为结构自防水和防水层防水两大类。

（1）结构自防水 主要是依靠建筑物构件材料自身的密实性及某些构造措施(坡度、埋设止水带等)，使结构构件起到防水作用。

（2）防水层防水 是在建筑物构件的迎水面或背水面以及接缝处，附加防水材料做成防水层，以起到防水作用。如卷材防水、涂膜防水、刚性材料防水层防水等。

防水工程又分为柔性防水，如卷材防水、涂膜防水等；刚性防水，如刚性材料防水层防水、结构自防水等。

2．简述卷材防水的分类。

答案：卷材防水属于柔性防水，包括沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等三大系列。卷材又称油毡，适用于防水等级为Ⅰ～Ⅳ级的屋面防水。

3．沥青主要性能有哪些？

答案：沥青的主要性能如下：

防 水 性：沥青是一种憎水材料，不溶于水，结构非常密实，防水性好。

粘 性：外力作用下抵抗变形的能力，其大小用针入度表示。

塑 性：外力作用下产生变形而不破坏的能力，其大小用延伸度表示。

温度稳定性：沥青的粘性和塑性随着温度变化的性能，其好坏用软化点表示。

大气稳定性：在大气因素作用下，沥青抵抗老化的能力。

闪点：出现闪火现象的温度。

石油沥青根据软化点、针入度和延伸度划分标号。

4．什么是冷底子油，冷底子油作用是什么？

答案：冷底子油是利用30%～40%的石油沥青加入70%的汽油或者加入60%的煤油溶融而成。前者称为快挥发性冷底子油，喷涂后5～10 h干燥；后者称为慢挥发性冷底子油，喷涂后12～48h干燥。冷底子油渗透性强，喷涂在基层表面上，可使基层表面具有憎水性并增强沥青胶结材料与基层表面的粘结力。

4．沥青玛碲脂的主要技术性能指标有哪些？铺设屋面油毡用的沥青玛碲脂的标号根据什么选择？

答案：沥青玛碲脂的主要技术性能指标有耐热度、柔性和粘结力。

铺设屋面油毡用的沥青玛碲脂的标号，应按使用条件、屋面坡度和当地历年极端最高气温，参照下表选定。

形考任务8

1．装饰抹灰使用的石灰膏熟化时间不得少于七天。

选择一项：

对

错 正确

2．墙面抹灰的施工，为了保证粘结力，各层抹灰的施工应连续进行。

选择一项：

对 正确

错

3. 墙面抹灰先做灰饼或标筋，目的是控制抹灰层厚度和墙面垂直度。

选择一项：

对 正确

错

4．中级墙面抹灰的质量要求是阴阳角找方，分层赶平、修整、表面压光。

选择一项：

对 正确

错

5．中高级墙面抹灰先做灰饼或标筋，目的是使墙面平整。

选择一项：

对 正确

错

6．只要基层光滑洁净，可不予处理直接抹灰。

选择一项：

对

错 正确

7．装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此施工期长，耗用劳动量多，质量不稳定。

选择一项：

对 正确

错

8．装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此质量问题多发。

选择一项：

对 正确

错

9．装饰工程项目多、工程量大、且直接影响观感效果。

选择一项：

对 正确

错

10．外墙抹灰工程中窗台、雨棚、檐口等部位都应要求水平，美观应做流水坡度。

选择一项：

对 正确

错

二、简答题

1．建筑装饰的主要作用是什么？

参考答案：建筑装饰装修的主要作用是：保护主体，延长其使用寿命；增强和改善建筑物的保温、隔热、防潮、隔音等使用功能；美化建筑物及周围环境，给人们创造一个良好的生活、生产的空间。

2．建筑装饰工程的特点是什么？

参考答案：装饰装修工程的特点是工程量大，工期长，一般装饰装修工程占项目总工期的30%～50%；机械化施工的程度差，生产效率较低；工程资金投入大，民用建筑中可占土建部分总造价的35%～45%；施工质量对建筑物使用功能和整体建筑效果影响很大。

3．一般抹灰面层的外观质量要求是什么？

参考答案：一般抹灰面层的外观质量应符合下列规定：

普通抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整。

中级抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整，灰线清晰顺直。

高级抹灰：表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，灰线平直方正、清晰美观。

抹灰工程的面层不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体间应粘接牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。